Delegationsbeslut

2009-07-20

Eva och Henry Karlsson

Vädurens gata 230   nb

136 63 HANINGE

Dnr: 2008.2056-446

Tillstånd till inrättande av avlopp på fastigheten Bolby 1:229

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 7 § miljöbalken och 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att bevilja tillstånd till anläggande av enskilt avlopp på fastigheten Bolby 1:229 för ett hushåll för rening av avloppsvatten från BDT (bad, disk och tvätt) under villkor att avloppets infiltrationsbädd placeras enligt förslag från sökande samt att följande punkter följs vid anläggandet:

1.	Avloppsvattnet skall föras via typgodkänd slamavskiljare och pumpbrunn och fördelningsbrunn till infiltrationsbädden.

2.	På platsen för den föreslagna infiltrationen skall de övre lagren med humus, svallmaterial och hårt packat sand/grus schaktas bort till ca. 2,1 m djup, så att den underliggande något luckrare sanden/gruset friläggs över hela ytan. (Om man inte gräver igenom det hårt packade lagret med sand/grus riskerar man att få ”översvämning” i infiltrationsbädden.)

3.	Schaktbotten skall vara horisontell över hela ytan.

- Infiltrationsytan skall vara minst minst 15 m2 d.v.s. 2 m X 7,5 m.

5.	Minst 1,6 m markbäddsand läggs på schaktbotten för att förstärka infiltrationen.

- På markbäddssanden skall minst 0,3 meter tvättad singel eller tvättad makadam påföras.

- Infiltrationens spridarrör skall vara minst 2 X 7,5 m och placeras i lagret med tvättad singel eller tvättad makadam. Spridarrören skall förses med luftningsrör.

- Över lagret med tvättad singel eller tvättad makadam skall en geotextilduk läggas och sedan skall anläggningen överfyllas med lämpliga massor.

- För att undvika transport av otillräckligt renat avloppsvatten i det övre svallmaterialet ska en tätskärm anläggas runtom bädden.

Information

- Om infiltrationen utförs med så kallade infiltrationsmoduler istället för med tvättad singel eller tvättad makadam kan ytan halveras. Då räcker det med endast ett spridarrör.

- Vid behov kan en avskärande dränering anläggas uppströms infiltrationsbädden.

- Arbetet med anläggningen skall påbörjas inom två år och slutföras inom fem år.

- Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens utförande, drift, skötsel och funktion. Slamsugning samt egenkontroll ska utföras regelbundet för att säkerställa avloppsanläggningens funktion. Kontroll bör ske av slamavskiljare, fördelningsbrunn och luftningsrör för att kontrollera eventuell slamflykt, överbelastning eller vattenmättnad i infiltrationsbädden.

- Tillståndet är en värdehandling som hör till fastigheten.

Avgift

Avgift enligt gällande taxa tas ut för handläggning av ärendet. Avgiften uppgår till 6560 kronor. Faktura skickas i separat försändelse.

För MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Anders Ekström

miljö- och hälsoskyddsinspektör

08-540 813 13

anders.ekstrom@osteraker.se

Bifogas: Blanketten ”Intyg om utförd anläggning”, Informationsblad

Kopia: MHN delegation, akt

# Text boxes

Avloppet får inte tas i bruk förrän miljö- och hälsoskyddsenheten

kontaktats för slutbesiktning och avloppet godkänts.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten i god tid innan anläggningsarbetet påbörjas. Efter besiktning ska blanketten ”Intyg om utförd avloppsanläggning” fyllas i och skickas till miljö- och hälsoskyddsenheten.